Задания

первого этапа республиканской олимпиады

по учебному предмету «Трудовое обучение» (технический труд)

2023/2024 учебный год

Теоретический тур

Задание 1.

В вопросах №1-15 выберите один, на ваш взгляд, правильный и обведите его, в заданиях №16-20 запишите ответ.

- На поперечном разрезе ствола дерева более темный цвет имеют годичные кольца…

а) пробки;	б) луба;	в) заболони	;	г) ядра;	д) сердцевины.

- Сырьем для изготовления ДСП являются…

а) отходы деревообработки;

б) деловая древесина;

в) деревья;

г) бывшие в употреблении ненужные изделия из древесины;

д) все варианты (а, б, в, г).

- В каком варианте неверно названо шиповое соединение?

а) угловое концевое;	б) угловое серединное;		в) угловое ящичное;

г) серединное ящичное;		д) угловое накладное (в полдерева).

- Сколько пропилов и спиливаний (в сумме) необходимо выполнить при изготовлении одинарного шипа?

а) 2;		б) 3;		в) 4;		г) 5;		д) 6.

- Какой из элементов (частей) долота назван не верно?

а) фаска		б) нож		в) стержень		г) ручка	д) кольцо

- Что из перечисленного отсутствует в конструкции сверлильного станка 2М112?

а) опора;	б) плита;	в) стол;		г) шпиндель;	д) колонка.

- Что из перечисленного является сплавом металлов?

а) медь;	б) цинк;	в) серебро;		г) золото;	д) бронза.

- Что из перечисленного не является механическим свойством металлов?

а) прочность;		б) твердость;		в) плотность;

г) пластичность;			д) упругость.

- Что из перечисленного не является физическим свойством металла?

а) плотность;		б) хрупкость;		в) цвет;

г) электропроводимость;		д) теплопроводность.

- Что можно найти в конструкции штангенциркуля ШЦ-1?

а) глубиномер;		б) линейку;		в) скобу;

г) неподвижную рамку;		д) левую и правую губки.

- Какой из элементов (частей) зубила назван неверно (отсутствует в конструкции)?

а) режущая кромка;		б) рабочая часть;		в) средняя часть;

г) ударная часть;			д) заборная часть.

- Что из перечисленного отсутствует в конструкции слесарной ножовки?

а) планка;	б) рамка;	в) угольники;	г) распорка;	д) штифт.

- Какой из профилей напильников назван неверно?

а) треугольный;		б) плоский;		в) квадратный;

г) ромбический;		д) полукруглый.

- Вид соединения в ножницах называется…

а) винтовым;		б) заклепочным;		в) шарнирным;

г) плоским;			д) шлицевым.

- Что из перечисленного в вариантах ответов нельзя объединить в одну группу с другими?

а) карандаш;		б) линейку;		в) шаблон;

г) чертилку;		д) рейсмус.

- Толщина одинарного шипа в бруске толщиной 30 мм будет равна…

Ответ: __________________________

- Диаметр заклепки для соединения деталей толщиной 3 и 4 мм будет равен…

Ответ: __________________________

- Длина заготовки из проволоки 4 мм для изготовления кольца на оправке 96 мм будет равна…

Ответ: __________________________

- Из заготовки размером 420х21х21 мм необходимо изготовить четыре бруска размером 100х20х20 мм. Какое минимальное количество рабочих ходов нужно совершить рубанком вылет ножа, у которого 0,1 мм?

Ответ: __________________________

- Чему равен размер детали, если при измерении ее штангенциркулем ШЦ-1 шестое деление нониуса точно совпало с 36 делением основной шкалы?

Ответ: __________________________

Задание 2.

Решите задачи творческого содержания

(технологические, конструкторские и графические),

ответы оформите на отдельных листах, указав номер задачи.

- Необходимо определить шаг резьбы в гайке. Предложите (опишите) способы решения этой задачи. Варианты пронумеруйте.

- Предложите способы передачи вращательного движения от вала электродвигателя к валу технологической машины. Варианты изобразите, пронумеруйте, при необходимости опишите.

- Переносной строгальный станок на четырех опорах (ножках) требует периодической регулировки для его устойчивого и горизонтального расположения на новом месте установки. Предложите варианты регулировки станка. Опишите и изобразите их. Варианты ответов пронумеруйте.

- Полотно двери при ее закрывании соприкасается с порогом, что вызывает неудобства и требует определенных усилий, как при ее закрывании, так и при открывании. Предложите (опишите, при необходимости изобразите) способы устранения недостатка. Варианты ответов пронумеруйте.

- Имеются шесть винтов с резьбой М 6, которые нужно ввинтить в пластину по одной линии так, чтобы каждый последующий был выше предыдущего на 2 мм. Предложите способы решения этой задачи. Варианты опишите, при необходимости, изобразите и пронумеруйте.

Задания

первого этапа республиканской олимпиады

по учебному предмету «Трудовое обучение» (технический труд)

2023/2024 учебный год

Практический тур

Задание 3.

Изготовить подвеску из листового металла

# Text boxes

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023